## Slide 1
Proyecto LORAPERTURA
@fergar73 – fernando.gm010@gmail.com
Notes: <número>

## Slide 2
INDICE DE CONTENIDO
1
2
3
4
Dispositivo Físico
Software lorapertura
Integración en The Things Network
Visualización y Control: lorapertura en myiotopentech
5
Introducción
Dispositivo Físico

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
El dispositivo lorapertura permite saber cuando una puerta está abierta o cerrada e informar de su estado a The Things Network. Ofrece información de temperatura, presión y humedad del sitio donde esté instalado así como la luminosidad del espacio.

## Slide 4
DISPOSITIVO FÍSICO
Nodo TTNMAD v2.3
Listado de Componentes:
1
Sensor magnético puerta abierta
2
Sensor BME280 – Temperatura Presión y Humedad
3
Sensor TEMT6000 - Luminosidad
4
(*) El nodo ttnmad se ha montado sin el pulsador on/off que se indica en puntos 7 y 8 del montaje. En su lugar se ha utilizado el jumper SJ5 para controlar el encendido por interruptor separado del nodo.
1.1 Doc. Github Nodo TTNMAD v2
1.2 Doc. Github Montaje Nodo TTNMAD v2 (*)
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 5
DISPOSITIVO FÍSICO
Conexiones:
INT1
GND
Sensor magnético
GND
SCL
SDA
VCC
VCC
VCC
SDA
SCL
GND
BME 280 – Bus I2C
GND
A0
3V3
VCC
OUT
GND
TEMT6000 – Pin A0
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 6
DISPOSITIVO FÍSICO
Caja lorapertura:
Ranura superior para el sensor de luminosidad y antena
Rejilla de ventilación en zona cercana a sensor BME280
Interruptor accesible en el exterior de la caja
Salida cables sensor magnético y entrada (opcional) para alimentación externa
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 7
SOFTWARE LORAPERTURA
Disponible activación por OTAA o ABP
Dependencias con las siguientes librerías
Código abierto disponible en github
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 8
SOFTWARE LORAPERTURA
Definición y envío del objeto Cayenne en el payload
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 9
SOFTWARE LORAPERTURA
Frecuencia de envío parametrizable en función de la política de uso de TTN
Air Time Calculator: https://avbentem.github.io/airtime-calculator/ttn
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 10
SOFTWARE LORAPERTURA
Envío de mensaje con confirmación cuando se produce un evento de Apertura de Puerta.
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 11
SOFTWARE LORAPERTURA
Bucle infinito estructurado en pasos sencillos:
1
Modo espera o dormir dependiendo del parámetro modoAhorroEnergia
2
Envío del mensaje y su procesamiento hasta quedar completado
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 12
INTEGRACION EN THE THINGS NETWORK
Pasos a seguir
1
2
3
4
Registro en https://www.thethingsnetwork.org/ (solo para nuevos usuarios)
Creación de la Aplicación en TTN
Alta del dispositivo asociado a la aplicación del punto 2
Integración http-webhook para envío de información a https://my.iotopentech.io/
Los puntos 2, 3 y 4 que se muestran en las siguientes slides están realizados en la versión 3 de the things network. Actualmente hay un proceso de migración de la v2 a la v3, para acceder a la v3 se ha utilizado la siguiente URL directa: https://eu1.cloud.thethings.network
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 13
INTEGRACION EN THE THINGS NETWORK
Crear aplicación
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 14
INTEGRACION EN THE THINGS NETWORK
Alta nuevo dispositivo
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 15
INTEGRACION EN THE THINGS NETWORK
Nueva Integración con myiotopentech
Elegir la opción Custom webhook
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 16
INTEGRACION EN THE THINGS NETWORK
Nueva Integración con myiotopentech
Nombre para la integración
Tipo: JSON
https://my.iotopentech.io/api/v1/”token-acceso-dispositivo”/telemetry
Generar nueva clave con la opción API Keys y copiarla aquí
Marcar a enabled todos los messages
Copiar el token de acceso del dispositivo concreto mediante el boton disponible en myiotopentech
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 17
VISUALIZACION Y CONTROL: LORAPERTURA EN MYIOTOPENTECH
La capa de presentación y control del dispositivo lorapertura se ha realizado utilizando myiotopentech - (https://my.iotopentech.io/)
El proyecto myiotopentech está básado en thingsboard - (https://thingsboard.io/) que es una plataforma de código abierto que gestiona la recolección de datos de dispositivos de IoT, su procesamiento y visualización.
La información detallada de myiotopentech está disponible en el repositorio github https://github.com/IoTopenTech/myIoTopenTech donde entre otras cosas se muestran los dispositivos que están disponibles así como la información y pasos a seguir para crear nuevos tipos de dispositivos.
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 18
VISUALIZACION Y CONTROL: LORAPERTURA EN MYIOTOPENTECH
El dispositivo lorapertura está disponible en myiotopentech. El nombre interno del dispositivo es TTNMAD-DOOR-BME280-TEMT6000.
Dispone de un panel principal divido en 3 zonas:
Muestra los datos actuales
Gráfica de las últimas 4 horas combinada de Temperatura y Humedad
Zona de alarmas y acceso a la configuración
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 19
VISUALIZACION Y CONTROL: LORAPERTURA EN MYIOTOPENTECH
La zona que muestra los datos actuales permite el acceso a información más detallada de cada una de las medidas a través de icono “...”
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 20
VISUALIZACION Y CONTROL: LORAPERTURA EN MYIOTOPENTECH
En la zona de alarmas se muestra la información correspondiente a los distintos tipos de alarmas así como el acceso a la configuración.
3 Tipos de Alarmas definidos
AvisoPuerta: Para informar cuando se abre la puerta – Nivel Crítico
Timeout: Puede haber un problema porque no se reciben mensajes desde el dispositivo – Nivel Alto
NivelBateria: Informa cuando la batería está baja
Acceso al panel de configuración de las notificaciones
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 21
VISUALIZACION Y CONTROL: LORAPERTURA EN MYIOTOPENTECH
En el panel de configuración se puede activar/desactivar las notificaciones de las alarmas. Se dispone de notificación por correo o telegram.
Indicar correo electrónico, si son varios separados por comas
Se requiere chatid y token de telegram. Opción off/on para activar o desactivar
Timeout para controlar que el dispositivo está enviando mensajes y umbral de batería por debajo del cual se saltará alarma de Nivel de Batería.
Información actual e histórica del nivel de batería
Notes: Long rang, low bandwith.
<número>

## Slide 22
MUCHAS GRACIAS!!!
Podéis seguir las actividades de la comunidad
TTN Madrid en el canal de slack ttnmad y en
twitter @ttn_mad
Notes: <número>